TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

17TP-14/13

1. A termék egyedi azonosítókódja:

CD-60

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdése értelmében:

Lásd: a termék műszaki specifikációja.

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetésszerű használata a vonatkozó harmonizált műszaki jellemzőknek megfelelően:

Mennyezeti profil, gipszkarton lemezekből készült szárazfalazat rendszerekben álmennyezet konstrukció kialakításához rendeltetett.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Mennyezeti profil BUDMAT CD-60

BUDMAT Bogdan Więcek,

Otolińska 25,

09-407 Płock

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer

Építészettechnika Intézet (ITB) – Könnyű Válaszfalak és Üvegezés Vizsgálati Intézet:

– NL-1179/01;  NL-4078/P/06

ITB -  Épületek Tartóssági és Védelmi Intézet -  NO-2/819/A/2008

ITB-1272/W sz. megfelelőségi tanúsítvány

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Műszaki specifikáció: Lengyel Szabvány 13964:2005/A1 Álmennyezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek

Definíciók, követelmények és vizsgálati módszerek.

Építészeti termék deklarált műszaki jellemzői:

| Sz. | Műszaki jellemző | Deklarált érték |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tűzzel szembeni viselkedés | A1 osztály |
| 2 | Tartósság | Korrózióvédelmi osztály - A |
| 3 | Anyag | DX51D |
| 4 | Lemezvastagság | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
| 5 | Teherbírás – 1. osztály | használati | 71N | 80,9N | 82N |
|  |  | pusztító | 289N | 339N | 363N |
| 6 | Méretek | 27/60/27 |
| 7 | Bevonat fajtája | Z100 - Z275 g/m2 |

A termékek mérettoleranciáit a  PN-EN 13964:2005/A1 szabvány határozza meg.

7. A 3. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Płock, 2013.07.01.